## Slide 1
P2.4-459
Summary of Radioxenon Detections with the SPALAX-New Generation System
S. Topin, P. Gross, P. Achim, M. Morin, S. Generoso, G. Douysset
CEA/DAM Ile de France
Performances |  | SPALAX-1 | SPALAX-NG
Cycle duration Air flow Xe volume Detection modes (High resolution) |  | 24 h | 4h, 8h, 12h
 |  | 15 m3/h | 35 m3/h
 |  | 1,3 cm3 (8 h) | 4 cm3 (8 h)
 |  | Direct g | Direct g and (b-g)
Sensitivity (mBq/m3) | Xe-133 | 1 (8h) | 0.1 (12h) – 0.2 (8h)
 | Xe-135 | 1 (8h) | 0.1 (12h) – 0.2 (8h)
 | Xe-131m | 20 (8h) | 0.1 (12h) – 0.2 (8h)
 | Xe-133m | 6 (8h) | 0.1 (12h) – 0.2 (8h)
  SPALAX-NG: Modular Version
PIPSBox: β detector (CEA/Mirion)
HPGe: γ detector
+
  SPALAX-NG: Stand alone Version
Detection: High resolution βγ coincidence
Qualification periods: 6 months Paris + 6 months Ottawa
Paris
Ottawa
  Abnormal Xe-131m/Xe-133 ratios
  Correlation with local Iodine sources